Утверждены

приказом Председателя Правления

акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 5 марта 2020 года № 43-п

Правила
эксплуатации спутниковых каналов связи и вещания,

организуемых через транспондеры космических аппаратов серии «KazSat»

Глава 1. Общие положения

1.	Настоящие Правила определяют порядок эксплуатации спутниковых каналов связи и вещания, организуемых через транспондеры космических аппаратов серии «KazSat» (далее - Правила), которыми руководствуется Национальный оператор космической системы на этапах технического сопровождения, тестирования каналов и их эксплуатации, а также взаимодействие Национального оператора космической системы связи с Заказчиком при подготовке и заключении договоров по предоставлению транспондерной емкости космических аппаратов серии «KazSat».

2.	В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1)	Национальный оператор космической системы связи (далее – Национальный оператор) – акционерное общество «Республиканский центр космической связи», определенный в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2016 года № 795 «Об определении национальных операторов космических систем и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2012 года № 721 «Об определении национальных операторов космических систем, а также их задач и функций»;

2)	Заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся в адрес Национального оператора с заявкой на предоставление транспондерной емкости космических аппаратов серии «KazSat» по форме (Заявке) согласно Правил предоставления транспондеров космических аппаратов физическим и (или) юридическим лицам утвержденных Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 524 (далее – Правила предоставления транспондерной емкости) и с которым в последующим заключен договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космических аппаратов серии «KazSat»;

3)	Договор – Договор на оказание услуг по предоставлению услуг транспондерной емкости космических аппаратов серии «KazSat»;

4)	ЦУМ – Центр управления мониторинга, структурное подразделение Национального оператора, осуществляющее техническое сопровождение и контроль спутникового ресурса;

5)	БРТК – Бортовой ретрансляционный телекоммуникационный комплекс;

6)	ЗССС Земная станция: cтанция, расположенная либо на поверхности Земли, либо в основной части атмосферы Земли и предназначенная для связи:

– с одной или несколькими космическими станциями;

или

– с одной или несколькими подобными ей станциями с помощью одного или нескольких отражающих спутников или других объектов в космосе;

7)	ЭИИМ – Эквивалентная изотропно излучаемая мощность;

8)	космический аппарат серии «KazSat» (спутник) - спутник связи и вещания «KazSat-2» и/или «KazSat-3» и/или их замещающие спутники связи и вещания.

9) Центр космической связи «Акколь» (далее – ЦКС «Акколь») является самостоятельным структурным подразделением акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (далее – АО «РЦКС») расположенным в г. Акколь Акмолинской области;

10) Резервный наземный комплекс управления космическими аппаратами и системы мониторинга «Коктерек» (далее – ЦКС «Коктерек») является самостоятельным структурным подразделением акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (далее – АО «РЦКС») расположенным в п. Коктерек, Алматинской области.

3.	Настоящие Правила применяются в качестве руководящего документа на всех этапах взаимодействия Национального оператора с Заказчиком, в том числе при подготовке и заключении Договоров, за исключением допуска ЗССС к спутнику, который регламентируется Техническими требованиями к организации доступа земных станций спутниковой связи к космическим аппаратам серии «KazSat», разработанные Национальным оператором в соответствии с Правилами предоставления транспондерной емкости;

4.	Требования настоящих Правил являются обязательными для Национального оператора и Заказчика.

Глава 2. Взаимодействие с Заказчиком при подготовке Договоров

или временных Заявок

5.	Взаимодействие Заказчика и Национального оператора начинается с проведения предварительных консультаций до подачи Заказчиком Заявки по форме в соответствии с Правилами предоставления транспондерной емкости.

Целью консультаций является определение потребностей Заказчика в необходимой емкости космического сегмента и подготовка соответствующего Договора.

Консультации по вопросам технического характера Заказчик осуществляет с ЦУМ, по вопросам касательно заключения Договора, стоимости предоставления услуг и другим вопросам, Заказчик взаимодействует с подразделением Национального оператора ответственного за осуществление деятельности по реализации услуг.

6.	Взаимодействие Заказчика и Национального оператора может осуществляться на краткосрочной основе согласно договору.  При оказании услуг на краткосрочной основе Заказчик направляет Национальному оператору Сервис-форму не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала предоставления услуг. Сервис-форма является документом, подтверждающим намерение в краткосрочном использовании, на коммерческой основе транспондерной емкости космических аппаратов серии «KazSat» в объеме и сроке согласно Заявке Заказчика и представляет собой индивидуальное соглашение. Каждая Сервис-форма включает описание технических характеристик транспондерной ёмкости, предоставляемой Национальным оператором. Стоимость услуг, указанных в Сервис-форме согласовывается Сторонами.

Сервис-форма размещается на сайте Национального оператора. При подаче Заявки на краткосрочное использование транспондерной емкости космических аппаратов серии «KazSat», Заказчик прикладывает подписанный с его стороны экземпляр Сервис-формы.

7.	Используя результаты предварительных консультаций, Заказчик подготавливает Заявку, заполненную в соответствии с процедурами, установленными Правилами предоставления транспондерной емкости.

На основе Заявки Заказчика Национальный оператор проводит предварительные расчеты спутниковых линий связи, по итогам которых направляет в адрес Заказчика письменное подтверждение о выделении частотного ресурса на спутниках космических аппаратов серии «KazSat».

Национальный оператор резервирует согласованный с Заказчиком частотный ресурс на согласованный сторонами срок. Резервирование осуществляется на договорной основе в соответствии с Тарифной политикой Национального оператора.

8.	Если Заказчик использует типы модуляции и кодировки сигналов, не имеющиеся на данный момент в базе данных расчетного комплекса ЦУМ, Заказчик может самостоятельно проводить расчет занимаемой полосы, и предоставить результаты в ЦУМ. Заказчик предоставляет полную информацию по параметрам ЗССС согласно приложению №4 Правил предоставления транспондерной емкости. В свою очередь ЦУМ проводит измерение параметров сигналов Заказчика на соответствие с предоставленной информацией.

В соответствии со статьёй 15 Закона Республики Казахстан «О связи» Заказчики обязуются обеспечивать органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, организационные и технические возможности по проведению специальных оперативно-розыскных мероприятий на сетях спутниковой связи Заказчиков и доступ к служебной информации об абонентах.

Глава 3. Организация технического сопровождения

9.	Все технические работы, связанные с вводом в эксплуатацию спутниковых каналов связи, организованных через транспондеры космических аппаратов серии «KazSat» контролирует ЦУМ, с которым должен взаимодействовать Заказчик.

10.	Основанием для ввода в эксплуатацию спутниковых каналов связи является наличие следующих документов:

- подписанный Договор;

- спецификации спутникового тракта;

- разрешение на допуск ЗССС к космическому аппарату.

11.	Техническое сопровождение работы каналов связи и контроль частотно-энергетического ресурса осуществляет ЦУМ. Техническое сопровождение состоит из решения оперативных вопросов, возникающих в ходе эксплуатации предоставляемого ресурса (технические консультации, обнаружение, локализация и парирование нештатных ситуаций и т.п.). Контроль частотно-энергетического ресурса заключается в обеспечении режима работы транспондеров в расчетном режиме.

12.	При взаимодействии с Заказчиком установка требуемых режимов работы БРТК и их проверка обеспечивается силами и средствами ЦУМ.

13.	При вводе части транспондера, если другая часть транспондера уже находится в эксплуатации другим пользователем, вводимая часть транспондера, как правило, наследует ранее установленные для транспондера параметры. Изменение установленных параметров транспондера по Заявке рассчитывается ЦУМ и согласовывается со всеми заказчиками, использующими ресурс транспондера. В случае несогласия заказчиков, эксплуатирующих тот же транспондер, параметры транспондеры остаются прежними.

14. Обо всех текущих изменениях в частотном плане при эксплуатации частотно-энергетического ресурса транспондеров Заказчик в обязательном порядке информирует ЦУМ с предоставлением обновленного частотного плана заранее, не менее чем за 3 рабочих дня.

15.	Обо всех текущих изменениях в частотном плане при эксплуатации частотно-энергетического ресурса транспондеров Заказчик информирует подразделение Национального оператора ответственного за осуществление деятельности по реализации услуг с обязательным предоставлением обновленного частотного плана, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений.

Глава 4. Тестирование спутниковых каналов

16.	На этапе до заключения Договора на предоставление транспондерной емкости космических аппаратов серии «KazSat» возможно проведение тестирования спутникового канала, организуемого через транспондеры космического аппарата. Тестирование проводится по желанию Заказчика на основании Договора на тестирование. Период проведения тестирования ЗССС на безвозмездной основе не должен превышать 7 (семь) календарных дней. Количество станций при тестировании должно быть не более четырех.

Период тестирования продлевается по согласованию с Национальным оператором. В этом случае, Заказчик производит оплату за дополнительный срок проведения тестирования спутникового канала по факту в соответствии с Тарифной политикой на основании договора.

По окончании тестирования Заказчиком составляется отчет по тестовым испытаниям и направляется Национальному оператору.

17.	Тестируемые спутниковые каналы могут быть организованы с использованием стационарных, мобильных и передвижных спутниковых станций. Тестирование ЗССС Заказчика производится по разрешению ЦУМ и под управлением оператора ЦУМ.

Непосредственно перед выходом на спутник технический персонал ЗССС Заказчика должен проверить оборудование приема и передачи, уточнить координаты наведения на спутник и произвести точное наведение антенны станции по маяку или по контрольной немодулированной несущей от станции мониторинга ЦУМ, а также проверить рабочие поляризации и частоты испытательных сигналов на передачу и прием. При первоначальном выходе ЗССС Заказчика в режиме излучения мощности на спутник технический персонал Заказчика должен придерживаться следующего порядка:

- убедиться в точности наведения антенны ЗССС на спутник;

- убедиться в отсутствии по приему нежелательных сигналов с выхода БРТК в выделенной для измерения полосе частот;

- установить служебную связь с оператором ЦУМ по каналу общего пользования или выделенному каналу служебной связи;

- по команде оператора ЦУМ установить необходимую частоту и ЭИИМ несущей испытательного сигнала;

- включать передатчик только по команде оператора ЦУМ и в начальной момент с уровнем на 10 дБ ниже установленного номинала ЭИИМ;

- проконтролировать частоту и мощность сигнала, уровни побочных и внеполосных излучений на выходе передатчика;

- установить номинальное значение ЭИИМ несущей под контролем оператора ЦУМ;

- по окончании измерений выключить передатчик ЗССС.

Для оформления отчета по тестовым испытаниям технический персонал Заказчика сообщает оператору ЦУМ следующие данные:

- Общие данные по ЗССС (идентификационный номер и месторасположение станции и др.).

- Технические характеристики ЗССС.

Глава 5. Эксплуатация спутниковых каналов связи

18.	Эксплуатация спутниковых каналов связи осуществляется на основе постоянного информационного взаимодействия между техническими службами Заказчика и ЦУМ.

19.	Национальный оператор не позднее, чем за 2 недели информирует Заказчика о прохождении периодов солнечной интерференции, когда по объективным причинам возможно ухудшение в работе сетей спутниковой связи или спутниковых каналов Заказчика.

20.	Оператор ЦУМ не менее чем за 1 час извещает оперативно-технические службы Заказчика о прекращении мониторинга спутниковых каналов и проведении допуска ЗССС в связи с невозможностью проведения данных работ по объективным причинам (метеоусловия, срочные работы на оборудовании и т.д.)

21.	Национальный оператор заблаговременно, не менее чем за 2 недели сообщает Заказчику о проведении плановых работ со спутником требующих перерыва организованных каналов связи.

22.	О проведении срочных внеплановых работ на спутнике требующих технического перерыва в работе спутниковых каналов связи оператор ЦУМ сообщает Заказчику не менее чем за 2 часа до начала этих работ.

23.	При нештатных ситуациях на спутнике связанных с перерывом связи операторы ЦУМ оповещают Заказчика об аварии и сроках окончания аварийно-восстановительных работ.

24.	В случаях, когда по данным мониторинга ЦУМ режимы работы оборудования Заказчика перестают удовлетворять условиям Договора и настоящих Правил, или создаются недопустимые помехи работе других заказчиков, Национальный оператор немедленно информирует об этом Заказчика. Заказчик обязан незамедлительно предпринять необходимые меры по предотвращению помех работе других Заказчиков. Национальный оператор имеет право приостановить предоставление услуг данному Заказчику, до тех пор, пока Заказчик не устранит технические неполадки.

25.	Заказчик обязан запланировать и провести планово-профилактические работы на оборудовании ЗССС не менее одного раза в полугодие, с обязательным отключением оборудования ЗССС по электропитанию. Отключение и включение оборудования должно проводиться под обязательным контролем оператора ЦУМ.

26.	Техническая служба Заказчика заблаговременно, не менее чем за неделю сообщает в ЦУМ о проведении плановых профилактических работах на сети ЗССС, связанных с перерывом связи и не менее чем за 1 (один) час при внеплановых профилактических работах.

27.	При проведении срочных аварийно-восстановительных работ на оборудовании удаленных ЗССС, при отсутствии любой связи, Заказчик заблаговременно предупреждает ЦУМ о предстоящих работах и согласует частоты для отстройки ЗССС, затем самостоятельно отстраивает антенную систему по кроссполяризационной развязке по максимуму на заранее выделенных и согласованных с ЦУМ частотах. После восстановления служебной связи с помощью персонала ЦУМ, Заказчик повторно проводит замер данного параметра и повторный допуск ЗССС.

28.	В случае, если Заказчиком обнаружено отклонение параметров спутниковых каналов связи от нормы, в том числе появление помех, которые ухудшают качество связи или делают ее невозможной, Заказчик немедленно извещает об этом ЦУМ (по телефону с обязательным дублированием сообщения по средствам электронной почты). На основе детального мониторинга, ЦУМ устанавливает степень мешающего воздействия помехи и принимает меры, направленные на устранение конфликтной ситуации.

Для установления источника помех в спутниковых сетях, организованных через транспондеры национального оператора привлекаются технические средства ЦУМ. Измерения радиочастотного спектра могут производиться с выездом мобильных станции мониторинга ЦКС «Акколь» и ЦКС «Коктерек» к предполагаемому местоположению источника помех.

29.	Заказчики должны оказывать содействие в поиске и устранении источника помехи в полосе транспондеров.

30.	В случае появления в транспондере недопустимых помех, источник которых неизвестен, Заказчик по просьбе Национального оператора на непродолжительное время отключает передатчик ЗССС для проведения необходимых технических мероприятий по определению источника помех. В случае отключения передатчика ЗССС оператор ЦУМ предоставляет Заказчику по его требованию подтверждающий заверенный документ (распечатку спектрограммы помехи в транспондере) в течение 24 часов.

31.	При проведении поиска источников помех в спутниковых сетях техническая служба ЦУМ по согласованию с Заказчиком временно предоставляет свободные диапазоны частот для перевода каналов, при условии наличия свободного частотного ресурса.

32.	При эксплуатации спутниковых каналов Заказчик обеспечивает все необходимые нормы и требования к эксплуатации ЗССС.

Глава 6. Контроль спутниковых каналов связи и вещания

33.	Общий контроль спутниковых каналов, организованных в транспондерах БРТК, осуществляется с помощью технических средств ЦУМ.

34.	Мобильные и передвижные спутниковые станции, ранее получившие допуск к космическому сегменту от Национального оператора, перед каждой трансляцией в обязательном порядке проходят экспресс-тестирование под контролем оператора ЦУМ. Непосредственно перед включением несущей для трансляции оператор мобильной (передвижной) станции оповещает оператора ЦУМ о начале трансляции по телефонной связи.

35.	Национальный оператор может по желанию Заказчика рассмотреть возможность организации непрерывного автоматизированного мониторинга каналов транспондера, выделенного Заказчику, с заключением соответствующего Договора.

К числу контролируемых параметров относятся:

- высокочастотные параметры;

- цифровые параметры: информационная скорость, символьная скорость, Eb/N0, тип модуляции, параметры помехоустойчивого кодирования.

_______________________________________________